## Slide 1
2023
金工实习分散实训
任务需求 ▎ 设计概述 ▎ 技术要点 ▎ 问题与解决方案
汇报组别：第一组
小组成员：吴易聪 钟升 许家瑞 杨甘雨 陈嘉宇
汇报日期: 2023年3月7日

## Slide 2
目录
任务需求
01
设计概述
02
技术要点
03
问题与解决方案
04

## Slide 3
01
任务需求
PART 01

## Slide 4
任务需求
降低制造成本
易于维护
大幅简化设计
原理简单
皮实耐用且可靠
设计车间触发装置
多种新能源
接力工作
四台自制小车
好钢用在刀刃上
精确发力
二百元经费

## Slide 5
02
设计概述
PART 02

## Slide 6
能源选择
手摇式发电
太阳能发电
纯锂电池供电
风力发电

## Slide 7
能源方案

## Slide 8
车架设计

## Slide 9
驱动设计
小车的驱动方案采取了可靠性最高、最便宜、最易于维护的方案：马达搭配单级减速齿轮直接驱动

## Slide 10
控制方案
为小车之间的接力，我们选用了电控通信加机械触发的实现方案，通过微动开关产生碰撞信号，通过多块esp8266实现车间通信。

## Slide 11
全车设计图

## Slide 12
03
技术要点
PART 03

## Slide 13
车架设计
亚克力组装车架：简单、便宜，可靠
（摔坏了修的快，摔烂了不心疼）

## Slide 14
全车零件

## Slide 15
电源管理
发电装置要加装升压稳压模块，保护锂电池也保护发电装置自身
在发电模块与锂电池之间加装二极管，确保充电电流的方向。
锂电池供电时升压至5V并稳压（为了效率采用了现成模块），为单片机供电。

## Slide 16
电机控制
采用单片机通过继电器直接控制电机开关，考虑到成本与非必要性，无pwm调速，无电机驱动板。
继电器一定要使用光耦继电器，据集成电路同项目的实验结果，电磁继电器不一定能马达开关时产生的浪涌电压，会导致单片机或稳压模块被烧毁。

## Slide 17
通信设计
我们的触发装置利用ESP8266开发板自带的espnow通信协议进行无线通讯，espnow可以使多个设备在没有wifi的情况下进行通信，这种通信协议类似于鼠标的低功耗2.4G无线连接。在通信前我们进行设备间的配对，配对成功后四块小车的开发板可以以串联的形式进行通信，当前车车头的微动开关发生碰撞后，前车开发板会通过无线通信发送出发的信号给后车，后车接收到信号就会启动。无线通信触发装置能够保证小车接力过程中的可靠性与稳定性，同时无线通信的延迟几乎可以忽略，保证了小车接力的效率。
Espnow的双向通信模式让每个开发板可以同时作为发送器和接收器，让中间的2号、3号小车承担了接棒与交棒的任务。

## Slide 18
通信设计

## Slide 19
触发电路
微动开关放置在车辆的最前部，与单片机引脚相连。碰撞使得开关闭合，单片机引脚下拉，从而产生输入信号。是一个非常简单且高效的设计。

## Slide 20
指定区间的停车
再次使用最低级同时也是最有效的方式，经过多次实地测试后采用延时停止的方法。
经过多次试验，最后一辆车在马达启动后3秒后关闭马达，此时恰好停在最高分停车区中。

## Slide 21
04
问题与解决方案
PART 04

## Slide 22
问题与解决方案
1、马达转速过快导致齿轮滑牙。
产生原因：一级减速齿轮无法及时减速
解决方法：换用功率更小、速度更慢的电机
（虽然离谱，但确实是最有效的方法）
2、车辆不走直线。
产生原因：是车辆载荷中心分布不均
解决方法：调节限位轴承套，改变左右轮轴距实现微调。

## Slide 23
小车成品图

## Slide 24
感谢各位老师的帮助
感谢各位同学的观看
汇报组别：第一组
小组成员：吴易聪 钟升 许家瑞 杨甘雨 陈嘉宇
汇报日期: 2023年3月7日